Verfeinerung und Einbau beweglicher Ladebordwand hinten am Wiking DB 2223

Dem in ursprünglich vollkommen in grüner Farbe gelieferten DB Dreiachskipper habe ich einen grauen Kipper verpasst. Gleichzeitig wurde ein spezieller Leiterrahmen auf das ebene Chassis aus Restteilen aus der Bastelkiste gebaut. Dem LKW habe ich danach aus 0,2 mm Blech selbstgebaute Spiegel angebaut. Danach wurden mit feinem Pinsel Lampen, Blinker, Kühlergrill mit DB-Stern, Rückleuchten und Nummernschilder aufgemalt. Die Felgen wurden Silber gemalt und die Räder mit schwarzer Plakafarbe verbessert. Nun habe ich die bewegliche Ladebordwand des Kippers gebaut. Dazu musste auf den, der Seitenbordwänden zugewandten Innenseiten der Rückbordwand etwa 0,6 x 0,6 mm starke Verstärkungen aufgeklebt werden. Wenn diese Verstärkungen fest sind kann man vorsichtig mit einem 0,3 mm Bohrer durch die Seitenbordwände in die Verstärkungen eine Bohrung vornehmen. Durch diese Bohrungen wird dann ein 0,3mm Stahldraht ( kann von Weichenantrieben sein ) gesteckt und verklebt. Vor dem Verkleben muss die Leichtgängigkeit der beweglichen Ladebordwand getestet werden. Es wird auf jeder Seite etwa 0,1 mm abgefeilt werden müssen. Wenn sich die Ladebordwand bei anheben des Kippers selbst öffnet ist genug Spiel vorhanden, so dass dann der Stahldraht verklebt werden kann. Ein leichtes Nachstreichen ist angedacht. Bei den Wiking Kippern lässt sich der gesamte Kipper aus dem Chassis ziehen, was mir nicht so zusagt. Also habe ich ähnlich wie bei der Ladebordwand eine Welle durch den aufgebauten Leiterrahmen und den Wiking-Flachzapfen am Kipper eingebaut und eine saubere Kipplösung gefunden. Der Kippstempel ist ein Stück farblich gestaltete 0,75 er Kupferleitung. Der untere, dickere Teil hat die Isolierung behalten. Die Meilerkipphydraulik sitzt in einem zurechtgefeiltem Kunststoffteil aus der Restekiste zwischen Fahrerhaus und Kipper. Auf der vorderen Bordwand des Kippers habe ich nun noch eine kurze Verlängerung aus dünnem Kunststoff von Fenstern aus Hausbausätzen angeklebt. Hierauf kann der Fahrer die Plane legen und befestigen, die bei Transport von Teerasphalt zum Abdecken benutzt wird, legen. Den ursprünglichen wikingeignen Fensterklotz im Fahrerhaus habe ich ausgebaut und die Fenster mit der festeren Fensterfolie von Hausbausätzen von innen eingeklebt. Einen Beifahrersitz, spendiert aus einem Kunststoffrest aus der Restekiste, wurde ebenfalls noch eingebaut. Ein Preiserlein sitzt auf dem Fahrerplatz. Das Reserverad stammt von einem etwas verkleinertem Ü-Ei-LKW.

Jetzt kann der LKW mit Schotter etc beladen, und vorbildgerecht nach hinten abgekippt werden. Die Fotos sprechen für sich.

Weilburg, den 30.04.2006

Hans-Werner Stahl